## Slide 1: Hoe sterk is een kademuur…? ir. R. Kleinlugtenbelt Thurber, voorheen Gemeente Amsterdam ir. A. Verweij Arcadis

## Slide 2: Samengewerkt met:
Ing. L. Neijzing Constructeur, Gemeente Amsterdam Programma Bruggen en Kademuren
Ir. R. Wesstein Adviseur Geotechniek Arcadis
Dr. Ir. T. Schweckendiek Specialist Geotechnische Betrouwbaarheid, Deltares

## Slide 3: Inhoud
  Programma Bruggen en Kademuren
  Toetsproces
  Hoe en Wat onderzoeken
  Houten paal – grond interactie
  Belastingen
  Amsterdamse Risicobeoordeling Kademuren - ARK
  Toetskader Amsterdamse Kademuren - TAK

## Slide 4: Amsterdam heeft 1600 bruggen en 600 km kademuur
200 km zijn gemetselde muren op 12 m lange houten funderingspalen.
meer dan 100 jaar oud (cultureel erfgoed) en in slechte staat als gevolg van verhoogde belastingen en aangetast hout en metselwerk.
Volgens de analyse zou de kade bezwijken:
  meer dan 100 jaar oud
  falende paalfundering
  veel muren vervormen maar staan onder deze omstandigheden nog steeds overeind.
De gemeente heeft een Toetskader opgesteld om het risico op falen beter in te kunnen schatten.
Dit Toetskader omvat een constructieve beoordeling met behulp van een Plaxis 2D-model

## Slide 5: Aanleiding Programma
LB zinkgat
RB faalmechanisme houtenpalen
LO enkele momenten voor instorting Grimburgwal
RO na instorten Grimburgwal

## Slide 6: Falende fundering
https://nos.nl/video/2346318-beveiligingsbeeld-registreert-instorten-deel-kade-in-amsterdam

## Slide 7: Toetsproces

## Slide 8: Anatomie
1
2
3

## Slide 9: Archiefonderzoek
Plaatjes Rick Voortman
Voor
Metsel werk wand
Houten palen tot NAP -13 m
NAP 0 m
Kesp
Houten vloer planken
Watersloof

## Slide 10: Duikonderzoek

## Slide 11: Duikonderzoek
In het laboratorium worden de houtmonsters geanalyseerd op bacteriële aantasting om de “zachte schil” te bepalen.
De resterende dragende kern van het hout moet een druksterkte hebben van minimaal 8 N/mm2.
Paal is in goede conditie
Verlies van 1/3 Diam
> 55% Opp.
De paal heeft zijn draagkracht verloren

## Slide 12: Houten paal – grond interactie
  Programma Bruggen en Kademuren
  Toetsproces
  Hoe en Wat onderzoeken
  Houten paal – grond interactie
  Belastingen
  Amsterdamse Risicobeoordeling Kademuren - ARK
  Toetskader Amsterdamse Kademuren - TAK

## Slide 13
Uitdaging modelleren: houten paal grond - interactie
Normaal Amsterdam Peil

## Slide 14: Houten paal – grond interactie
Mart-Jan Hemel Promovendus TU Delft/ AMS

## Slide 15: Houten paal – grond interactie
Mart-Jan Hemel Promovendus TU Delft/ AMS
Spaghetti in zand
Gekookte Spaghetti in zand
Satéprikker in zand
Spaghetti in slappe bovenlaag

## Slide 16: Houten paal <–> Grond interactie: eenvoudig experiment
Spaghetti in zand
Gekookte Spaghetti in zand
Satéprikker in zand
Spaghetti in slappe bovenlaag
Mart-Jan Hemel Promovendus TU Delft/ AMS

## Slide 17: Experimenteel onderzoek door Mart-Jan Hemel Promovendus TU Delft / AMS - Promotie 30 november

## Slide 18: Belastingen
  Programma Bruggen en Kademuren
  Toetsproces
  Hoe en Wat onderzoeken
  Houten paal – grond interactie
  Belastingen
  Amsterdamse Risicobeoordeling Kademuren - ARK
  Toetskader Amsterdamse Kademuren - TAK
Notes: Vanaf hier gaat Ad Verweij verder

## Slide 19: Verkeersbelasting
City archive Amsterdam approx 1930
Toen… …en nu

## Slide 20
18 feb 2022: storm Eunice, 3e zwaarste storm in 100 jaar
600 bomen omgewaaid in Amsterdam
Schade aan of bezweken kademuren?
Boombelasting

## Slide 21: Boombelasting

## Slide 22: ARK en TAK
  Programma Bruggen en Kademuren
  Toetsproces
  Hoe en Wat onderzoeken
  Houten paal – grond interactie
  Belastingen
  Amsterdamse Risicobeoordeling Kademuren - ARK
  Toetskader Amsterdamse Kademuren - TAK

## Slide 23
  SOK - ID
  Kennisinstituten
Ontwikkeling ARK en TAK

## Slide 24: Amsterdamse aanpak constructieve beoordelingen kademuren
Archiefonderzoek
Duikonderzoek + Houtmonsteranalyse
Grondonderzoek
Eerste schifting scan duikrapport
Amsterdamse Risicobeoordeling Kademuren (ARK)  Kwalitatief (Excel)
Toetskader Amsterdamse Kademuren (TAK)  Kwantitatief (Plaxis)

## Slide 25: V

## Slide 26: TAK – grond-constructie interactie in Plaxis

## Slide 27
Modellering fundering

## Slide 28: Rekenen met TAK 3.2

## Slide 29: TAK optimalisaties

## Slide 30: Toekomst
  ARK 3.0
  TAK 4.0
    Input PhD TU Delft
    UrbiQuay / LiveQuay
  PAO cursus Binnenstedelijke Kademuren
  Update handboek BiKa

## Slide 31: Thank you!
Bedankt voor uw aandacht